###### Al Sig. SINDACO

##### Comune di Castelfranco Veneto

31033 Castelfranco Veneto TV

Ufficio Ambiente

SCARICO DI REFLUI FOGNARI DOMESTICI NEL SUOLO  MEDIANTE

SUBIRRIGAZIONE - ISTANZA DI PARERE PREVENTIVO

(artt. 27 e 29 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni)

DITTA  _________________________________________________________________________

VIA ____________________________________________________________________________

N.C.T. : SEZ __________ FOGLIO __________ MAPPALE ______________________________

Il Sottoscritto Tecnico Progettista: ____________________________________________________

CHIEDE

il rilascio del parere preventivo per l’impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche in progetto per la sopra specificata unità abitativa con trattamento dei reflui fognari mediante VASCA IMHOFF E SUB-IRRIGAZIONE.

PRECISA

- che la vasca imhoff sarà dimensionata in conformità alle disposizioni tecniche contenute nella Delibera del Comitato Ministeriale del 04.02.1977 – Allegato 5 (40-50 litri per ab. per il comparto di sedimentazione; 100-120 litri per ab. per il comparto di digestione);

- che la vasca imhoff verrà posizionata a distanza maggiore di ml. 1,00 dalle fondazioni dell’edificio e maggiore di ml. 10,00 da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;

- che la vasca imhoff conterrà solo liquami domestici con esclusione di immissione delle acque meteoriche;

- che la rete disperdente di sub-irrigazione sarà posta in trincea profonda circa 2/3 di metro con idonea pendenza (compresa tra lo 0,2 – 0,5 %); inoltre, la distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro;

- che la rete disperdente si svilupperà per complessivi ml. ________________ risultando la natura del terreno ricevente (indicare la voce corrispondente):

  - sabbia sottile, materiale leggero di riporto (ml. 2 per ab.)

  - sabbia grossa e pietrisco (ml. 3 per ab.)

  - sabbia sottile con argilla (ml. 5 per ab.)

  - argilla con poca sabbia (ml. 10 per ab.)

- che la rete disperdente sarà posizionata a distanza maggiore di ml. 30 da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;

- che sarà garantita una distanza minima da un’altra condotta disperdente di circa ml. 30 (per ovviare a questo problema, conviene installare tubi a spina di pesce piuttosto che in parallelo);

- che non sussistono nel raggio di ml. 200 punti di captazione della rete acquedottistica.

Il sottoscritto allega alla presente istanza i seguenti elaborati:

  - Schema grafico dell’impianto fognario con evidenziate le distanze minime da rispettare sopra riportate;

  - Relazione idrogeologica redatta da tecnico abilitato.

Data __________________						Il Progettista

__________________

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

### SVILUPPO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Ambiente

### RELAZIONE IDROGEOLOGICA

##### CARATTERISTICHE MINIMALI PER INDAGINI IDROGEOLOGICHE

RELATIVE AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI

- Natura e caratteristiche granulometriche del terreno, per almeno 2 metri al di sotto del piano di posa dell’opera in progetto (sub-irrigazione o scolina)

- Soggiacenza della falda con valutazione della minima profondità della stessa e direzione di deflusso

- Conducibilità idraulica con specifiche prove del terreno sede dello scarico

- Censimento e definizione di pozzi, fontane, sorgenti e corsi d’acqua, condutture fognarie o di acqua potabile per un raggio di almeno 200 metri dallo scarico

- Planimetria generale del fabbricato riportante indicazioni dettagliate sull’ubicazione ottimale della rete impiantistica dello scarico suddivisa per tipologia e comprensiva del sistema di smaltimento dei reflui

- Indicazioni riguardanti il dimensionamento delle strutture del sistema di smaltimento

- Idonea documentazione grafica e fotografica delle prove e dlle indagini eseguite